|  | НПФ «ЭЛАН-ПРАКТИК» |
| --- | --- |

Шкаф сушильный высоковакуумный ШСВВ-60

ПАСПОРТ  ПВГМ.42.300.00РЭ

г. Дзержинск

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об изделии

2. Состав и основные технические характеристики

3. Свидетельство о приемке

4. Гарантийные обязательства

5. Сведения о содержании драг. металлов.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шкаф сушильный высоковакуумный ШСВВ-60 (в дальнейшем «оборудование») предназначен для нагрева и сушки изделий в вакууме.

2  СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав оборудования приведен в Таблице 1

| №п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф сушильный высоковакуумный ШСВВ-60 | 1 |
| 2. | Комплект ЗИП: - шнур силиконовый уплотнительный; - масло вакуумное | 1 2л |
| 3. | Техническая документация: - паспорт; - руководство по эксплуатации. | 1 1 |

Таблица 1 – Состав оборудования

Все детали и узлы вакуумной части установки, а также магистрали,
их соединяющие, выполнены из нержавеющей стали.

Шкаф сушильный высоковакуумный ШСВВ-60  имеет следующие технические характеристики:

- Напряжение питания 220В;

- Потребляемая мощность не более 4 кВт;

- Давление в рабочей камере, не более 6,7х10-2 Па (5х10-4 мм.рт.ст.);

- Габариты электрошкафа (ГхШхВ) 700х700х1750мм;

- Размеры рабочего пространства:

- диаметр 410 мм;

- глубина 400 мм;

- объем 60 литров;

- Минимальная рабочая температура 500С;

- Максимальная рабочая температура 1800С;

- Температура аварийного отключения 2000С.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф сушильный высоковакуумный ШСВВ-60  заводской номер  _________
соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления:  " __" _____________ 2017г.

М.П.

4  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Поставщик гарантирует работу оборудования в течение 12 месяцев, с момента продажи, при соблюдении Покупателем требований Руководства по эксплуатации (входит в комплект поставки) и условий настоящих гарантийных обязательств.

4.2. В период гарантийного срока Поставщик за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется Поставщиком с выездом на место эксплуатации.

4.3. Если в период гарантийного срока будет выявлена неисправность, препятствующая дальнейшей эксплуатации, Покупатель предъявляет Поставщику рекламацию (претензию). Поставщик обязуется в течение двух месяцев с момента получения рекламации (претензии) устранить неисправность или полностью заменить неисправное оборудование. Все расходы, связанные с заменой оборудования производятся за счет Поставщика и Покупателем не компенсируются.

4.4. При замене вышедшего из строя оборудования сторонами, а в случае отказа Поставщика Покупателем в одностороннем порядке составляется акт, в котором фиксируется дефект, даты его обнаружения и устранения. Срок гарантии данного вида товара продлевается на период замены неисправного товара.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вышеобъявленные гарантийные обязательства не распространяются на поставленное оборудование при наличии следующих обстоятельств:

- при отсутствии данного талона гарантийных обязательств;

- при неполной комплектности ОБОРУДОВАНИЯ и ее составных частей, в том числе ЗИП;

- при несоответствии серийных номеров компонентов, входящих в состав ОБОРУДОВАНИЯ с паспортными данными или с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер оборудования

- при наличии механических, тепловых и химических повреждений;

- при модификации поставленного оборудования или иному несанкционированному Поставщиком вмешательству Покупателя или третьей стороной;

- при выходе из строя в результате нарушения требований по эксплуатации оборудования, перечисленных в Руководстве по эксплуатации и другой документации на отдельные компоненты ОБОРУДОВАНИЯ;

- при возникновении неисправности в результате пожара, наводнения или воздействию других неблагоприятных внешних условий;

- при неисправности датчиков давления, вызванных загрязнением их чувствительных элементов или другими недопустимыми воздействиями, изложенными в руководстве по эксплуатации на данный датчик;

- в случае попадания посторонних предметов внутрь вакуумных клапанов, магистралей, насосов, блоков, узлов или других элементов  ОБОРУДОВАНИЯ.

Сервисный центр Поставщика находится по адресу:

Россия, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Бутлерова, д.51

Тел./факс (8313) 27-40-45

5  Сведения о содержании драг. металлов

Шкаф сушильный высоковакуумный ШСВВ-60  драгоценных металлов не содержит.

ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установки | Где установлен | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | .Подпись лица проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуатации | После последнего ремонта |  |  |

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | Основание (Наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  |  |  |